## Slide 1: Pädagogische und praktische Präsentation zur Prävention von Berufsdermatosen. Richtet sich an Lehrpersonen, Ausbildende, Sicherheitsbeauftragte, Arbeitshygieniker/-innen, Ärztinnen und Ärzte.
Hautprobleme in der Metallindustrie
Notes: Diese Präsentation basiert auf einem Online-Kurs, der von Perrenoud + Gogniat für die frühere Homepage www.2haende.ch geschaffen wurde. 2haende.ch hat ihre Webseite eingestellt und den Inhalt der Suva übertragen. Die vorliegende Präsentation wurde von der Suva überarbeitet und steht Ihnen in einer aktuellen Fassung für Ausbildungszwecke zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie diese Schulungsunterlagen nutzen und sich für den Hautschutz einsetzen.

## Slide 2
Metallindustrie
Wer in der mechanischen Industrie arbeitet, kann Hautprobleme bekommen. Wie vermeiden wir das?

## Slide 3: Mechanische Gefahren
Metallindustrie
Notes: Die Hände werden durch den Kontakt mit Metallteilen wie Spänen, Bohrern, Fräsen und scharfen Kanten stark beansprucht. Tiefe Schnitte, kleinste Risse, Schürfungen und Fremdkörper können zu Entzündungen der Haut, Infektionen und blutenden Wunden führen. Reduzieren Sie solche Gefahren und tragen Sie Schnittschutzhandschuhe oder benutzen Sie Zangen bei der Bearbeitung von Gegenständen mit scharfen Kanten. Ebenso wichtig ist, dass Sie bei Ihren Arbeiten Sicherheitsschuhe und eine Schutzbrille tragen.

## Slide 4: Schutzhandschuhe
Metallindustrie
Notes: Für die Bearbeitung von grossen Metallteilen eignen sich Schnittschutzhandschuhe oder Handschuhe aus dickem Leder. Sie bieten allerdings keinen oder kaum Schutz vor scharfen Spitzen. Modelle mit teilweiser oder vollständiger Gummibeschichtung sind zusätzlich wasserfest und bieten bessere Griffigkeit, was vor Ermüdung schützt, präziseres Arbeiten ermöglicht und die Handhabungssicherheit erhöht. Bei der Trockenbearbeitung von kleinen Teilen schützen dünne Textil-Handschuhe mit verstärkten (Handflächen und) Fingerkuppen vor Verschmutzung und kleinen Schnitten; zugleich sind die bearbeiteten Teile vor Korrosion durch Schweiss geschützt.

## Slide 5: Rotierende Maschinen und Gegenstände
Metallindustrie
Notes: An rotierenden Teilen können Handschuhe hängen bleiben, was zu schweren Verletzungen führen kann. Wenn Sie Arbeit mit rotierenden Teilen ausführen, dürfen Sie keine Handschuhe tragen. Verwenden Sie stattdessen eine Hautschutzcreme. Beim Aufsetzen und Entfernen von Teilen an stehenden Maschinen hingegen sind Schutzhandschuhe sehr nützlich.

## Slide 6: Chemische Gefahren
Metallindustrie
Notes: Der Umgang und der Kontakt mit Chemikalien stellen für Haut und Gesundheit eine Gefahr dar. Diese Gefahren sind auf den Produktetiketten und den Sicherheitsdatenblättern klar angegeben. Auf die Hauptgefahren beim Umgang mit Chemikalien weisen international standardisierte Piktogramme hin. Sie geben an, ob das Produkt bei Kontakt, Einnahme oder Einatmen Haut- oder Augenreizungen verursacht, Allergien auslöst oder gesundheitsschädigend ist. Anwenderinnen und Anwender müssen die Gefahren im Zusammenhang mit diesen Produkten kennen und die geeigneten Schutzmassnahmen ergreifen. Wenn Sie Arbeiten ausführen wie das Umfüllen von konzentrierten oder ätzenden Produkten, müssen Sie Spezialhandschuhe, eine Schutzbrille, eine Gummischürze und geeignetes Schuhwerk tragen.

## Slide 7: Chemische Gefahren - Schutz der Hände
Metallindustrie
Notes: Kühlschmierstoffe und insbesondere Fettlöser reizen die Haut. Vermeiden Sie den Kontakt mit blossen Händen so weit wie möglich. Gitter, Zangen und Schutzhandschuhe helfen, Ihre Hände zu schützen.

## Slide 8: Chemische Gefahren - Geeignete Handschuhe in gutem Zustand
Metallindustrie
Notes: Das Arbeiten mit ungeeigneten, beschädigten, undichten oder zu kurzen Handschuhen ist in jedem Fall zu vermeiden, denn Chemikalien können so durch die Handschuhe eindringen und die Haut reizen. In der Regel empfiehlt es sich, Handschuhe mit langen Manschetten zu tragen, damit auch die Handgelenke geschützt sind. Nitril-Handschuhe schützen nicht nur vor zahlreichen Chemikalien wie etwa Kühlschmierstoffen, sondern bieten auch einen hohen Tragekomfort. Handschuhe aus Latex sind dafür nicht geeignet.

## Slide 9: Schneidflüssigkeiten
Metallindustrie
Öl
Wasser
Emulgatoren
Korrosionsschutz
Viskositätsmodifikatoren
Antioxidantien
Konservierungsmittel
Farbstoffe
Duftstoffe
Notes: Unter Kühlschmierstoffen versteht man Schneid- oder Schleifemulsionen, Schneidöle, Schneid- oder Kühlflüssigkeiten und Schneidmilch oder -wasser. Kühlschmierstoffe sind komplexe Produkte mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Sie dienen im Wesentlichen der optimalen Bearbeitung von Metallteilen unter extremen Bedingungen (Reibung, Hitze, hohe Rotationsgeschwindigkeit). Kühlschmierstoffe müssen bei mechanischer Belastung stabil sein und lange halten. Deshalb enthalten sie zahlreiche Zusatzstoffe. Emulgatoren sind lösungsvermittelnde Hilfsstoffe, die hautreizende Stoffe enthalten können. Auch die anderen Zusatzstoffe wie Korrosionsschutzmittel, Viskositätsmodifikatoren, Antioxidantien, Konservierungsmittel, Farb- und Duftstoffe können die Haut reizen und Allergien auslösen. Mit der Zeit bauen sich Kühlschmierstoffe ab und in der Flüssigkeit sammeln sich viele Kleinstpartikel (Staub und Metallspäne, Abbauprodukte, Keime, Schadstoffe). Dadurch verändern sich die Eigenschaften und ihre Wirkung auf die Haut. Es ist deshalb sehr wichtig, die Kühlschmierstoffe gut auf ihre Qualität hin zu prüfen.

## Slide 10: Hautreizungen
Metallindustrie
Notes: Die gesunde Hautoberfläche hat eine natürliche Schutzschicht. Durch wiederholten Kontakt mit Schmierstoffen, Lösungs- und Reinigungsmitteln wird diese beschädigt. Wird die Schutzschicht verändert, gleicht die Haut einem Sieb. Unternimmt man nichts dagegen, beginnt ein Teufelskreis: Durch den wiederholten Kontakt mit diesen Stoffen verschlimmert sich die Situation, es dringen immer mehr Schadstoffe in die Haut ein und die Haut wird immer empfindlicher.

## Slide 11: Handhygiene
Metallindustrie
Hände ohne Verwendung aggressiver Produkte reinigen
Hände gut abtrocknen
eine Handcreme benutzen
Notes: Gute Handhygiene umfasst:
Händewaschen mit einer nicht scheuernden, hautfreundlichen Seife und anschliessendes Abspülen.
Sanftes Abtrocknen mit Einweg-Papierhandtüchern oder einem sauberen Handtuch (vorzugsweise aus einem Handtuchspender).
Auftragen einer Handcreme.
Es ist besser, regelmässig eine dünne Schicht Handcreme aufzutragen als einmal täglich eine dicke Schicht.

## Slide 12: Hautschutz- und Hautpflegecremen
Metallindustrie
Schützende und regenerierende Wirkung der Creme auf die Haut der Hände
Notes: In der Regel sollte nach jedem Händewaschen eine kleine Menge Handcreme aufgetragen werden. Tragen Sie Handcreme als Hautschutz- und/oder Pflegecreme mindestens sechsmal täglich auf:
Am Morgen zuhause, vor der Arbeit
In der Znünipause
Am Mittag
Am Nachmittag
Am Ende des Arbeitstages
Am Abend vor dem Zubettgehen. Das Auftragen einer fetthaltigen Pflegecreme über Nacht unterstützt die Regeneration der Haut.
Eine Hautschutzcreme speziell für die Hände erhöht die natürliche Widerstandskraft der Haut. Durch die regelmässige Anwendung einer pflegenden Creme kann die gereizte Haut regeneriert werden, indem ihr wieder Fettstoffe und Feuchtigkeit zugeführt werden.

## Slide 13: Hautschutzcreme auftragen
Beim Auftragen diese 3 wichtigen Stellen nicht vergessen
die Handgelenke
1
Die Fingerspitzen und Nagelfalze
2
die Fingerzwischenräume
3
Metallindustrie
Notes: Beim Auftragen diese 3 wichtigen Stellen nicht vergessen:
die Fingerspitzen und Nagelfalze
die Fingerzwischenräume
die Handgelenke
Die Haut rund um die Nägel, die Fingerzwischenräume und die Handgelenke müssen besonders gut gepflegt werden. Es gibt angenehme, nicht-fettende Handcremes, die sich gut auf der Haut verteilen lassen. Ein intensives Auftragen von Handcremes ist nicht in jedem Fall notwendig, da jeder Mensch anders auf reizende Stoffe reagiert. Im Winter ist die Haut im Allgemeinen trockener und die Hände sollten dann häufiger mit einer Handcreme gepflegt werden.

## Slide 14: Bei Hautproblemen
Metallindustrie
Notes: Handekzeme aufgrund von Schmierstoffen beginnen mit Rötungen, trockener und rauer Haut, häufig auf dem Handrücken und unten an den Fingerzwischenräumen. Anschliessend kommt es zu Rissen, einem brennenden Gefühl und Hautjucken. Was tun bei einem Handekzem durch solche Stoffe?
Bei neuauftretenden, leichten oder mässigen Problemen:
  Tragen Sie so oft wie möglich Handschuhe.
  Cremen Sie die Hände regelmässig mit Hautschutz- und Hautpflegecreme ein.
Verschlechtert sich die Situation trotz erster Gegenmassnahmen oder dehnt sich das Ekzem auf die restliche Hand aus:
  Konsultieren Sie eine Hausärztin oder einen Dermatologen.
  Machen Sie eine Schadenmeldung beim Unfallversicherer: https://www.suva.ch/de-ch/unfall/unfall/schadenmeldung

## Slide 15
Weitere Informationen finden Sie unter
www.suva.ch/hautschutz
Metallindustrie
suva.ch/13102.d