## Slide 1: Presentazione didattica e pratica sulla prevenzione delle dermatosi professionali. Rivolta a docenti, formatori/trici, addetti/e alla sicurezza, igienisti/e del lavoro e medici.
I problemi cutanei nell’industria metallurgica
Notes: Questa presentazione è basata su un corso online creato da Perrenoud + Gogniat per il precedente sito www.2mani.ch ha chiuso il proprio sito web e trasmesso la gestione dei contenuti alla Suva. Questa presentazione rielaborata dalla Suva è ora disponibile per scopi formativi in una versione aggiornata. Vi ringraziamo per l’utilizzo di questo materiale didattico e del vostro impegno a favore della protezione della pelle.

## Slide 2
Industria del metallo
Chi lavora nell’industria meccanica può sviluppare dei problemi cutanei. Come si possono evitare?

## Slide 3: Pericoli meccanici
Industria del metallo
Notes: Le mani sono molto sollecitate a contatto con pezzi metallici come trucioli, punte di trapano, frese e spigoli taglienti. I tagli profondi, le micro lacerazioni, le escoriazioni e i corpi estranei possono causare infiammazioni cutanee, infezioni e sanguinamenti. È possibile ridurre questi pericoli indossando guanti antitaglio e utilizzando delle pinze per manipolare gli oggetti dai bordi taglienti. Altrettanto importante è indossare scarpe di sicurezza e occhiali di protezione.

## Slide 4: Guanti di protezione
Industria del metallo
Notes: I guanti antitaglio o in pelle robusta sono adatti per lavorare con pezzi di metallo di grandi dimensioni. Ciononostante non proteggono, o lo fanno solo minimamente, contro le punte aguzze. I modelli in fibra con rivestimento in gomma, parziale o completo, sono impermeabili e offrono una presa migliore, caratteristica che riduce la fatica e aumenta la precisione e quindi la sicurezza sul lavoro. Per i lavori a secco con parti piccole è consigliabile indossare guanti fini in fibra con estremità rinforzate che proteggono le mani contro lo sporco e i micro tagli e al contempo salvaguardano i pezzi contro la corrosione dovuta al sudore.

## Slide 5: Macchine e pezzi rotanti
Industria del metallo
Notes: I guanti possono rimanere impigliati tra i pezzi rotanti provocando gravi ferite: non indossare quindi guanti se si lavora su macchine con parti rotanti. In questo caso è meglio utilizzare una crema protettiva per la pelle. I guanti sono invece molto utili per posizionare e togliere i pezzi quando le macchine sono ferme.

## Slide 6: Pericoli chimici
Industria del metallo
Notes: La manipolazione e il contatto con prodotti chimici costituiscono un pericolo per la pelle e per la salute. Questi pericoli sono indicati chiaramente sulle etichette dei prodotti e nelle schede di dati di sicurezza. I rischi principali legati ai prodotti sono menzionati sotto forma di pittogrammi internazionali: essi indicano che il prodotto è irritante per la pelle e/o per gli occhi oppure ha un’azione allergizzante o pericolosa per la salute se lo si tocca, ingerisce o inala. Chiunque utilizzi questi prodotti deve conoscere i rischi ad essi legati e attuare le dovute misure di protezione. Per alcune operazioni come travasare prodotti concentrati o corrosivi è necessario indossare guanti speciali, occhiali di protezione, un grembiule e scarpe adatte.

## Slide 7: Pericoli chimici - Protezione delle mani
Industria del metallo
Notes: I lubrificanti e in particolare gli sgrassanti irritano la pelle. Per quanto possibile, bisogna evitare un contatto con la pelle. Le griglie, le pinze e i guanti di protezione consentono di preservare la pelle.

## Slide 8: Pericoli chimici - Guanti adatti e in buono stato
Industria del metallo
Notes: Lavorare con guanti in cattivo stato o inadatti, permeabili o troppo corti è da evitare assolutamente: le sostanze chimiche penetrano attraverso il guanto attaccando la pelle. In generale è meglio indossare guanti a manica lunga per proteggere anche i polsi. I guanti in nitrile sono resistenti contro numerosi prodotti chimici, tra cui i fluidi da taglio, e sono comodi da indossare. I guanti in lattice non sono adatti per questo tipo di lavoro.

## Slide 9: I fluidi da taglio
Industria del metallo
olio
acqua
emulsionanti
anticorrosivi
modificatori di viscosità
antiossidanti
conservanti
coloranti
profumi
Notes: Per fluidi da taglio si intendono le emulsioni da taglio o levigatura, gli oli da taglio e i liquidi refrigeranti. I fluidi da taglio sono prodotti complessi, composti da più ingredienti. Sono stati concepiti per consentire una lavorazione ottimale di pezzi di metallo in condizioni estreme: frizione, calore, velocità elevata di rotazione. I fluidi da taglio devono essere stabili malgrado gli sforzi meccanici e durare nel tempo. Affinché ciò sia possibile, contengono numerosi additivi. Gli emulsionanti sono tensioattivi che possono contenere sostanze irritanti per la pelle. Anche gli altri additivi come gli anticorrosivi, i modificatori di viscosità, gli antiossidanti, i conservanti, i coloranti e i profumi possono irritare la pelle e causare allergie. Invecchiando, i fluidi da taglio si degradano e accumulano particelle (polvere e trucioli di metallo, prodotti di decomposizione, germi, inquinanti) che modificano le loro proprietà e gli effetti sulla pelle. Il controllo della qualità dei fluidi da taglio è fondamentale.

## Slide 10: Irritazioni cutanee
Industria del metallo
Notes: La pelle sana presenta sulla superficie uno strato di protezione naturale. Questa si rovina in seguito a ripetuti contatti con i fluidi da taglio, i solventi e i detergenti. Quando è alterata, la pelle assomiglia a un colabrodo. Se non si interviene, si cade in un circolo vizioso: il contatto ripetuto con i fluidi da taglio aggrava la situazione e la pelle diventa ancora più permeabile e sensibile.

## Slide 11: Igiene delle mani
Industria del metallo
Lavare le mani con prodotti non aggressivi
Asciugarle bene
Applicare una crema per le mani
Notes: Una buona igiene prevede i punti seguenti:
lavare con un sapone non abrasivo e rispettoso della pelle e poi sciacquare;
asciugare delicatamente con carta monouso o con un asciugamano pulito (preferibilmente da un dispenser automatico);
applicare una crema nutriente.
È preferibile applicare uno strato sottile di crema più volte al giorno piuttosto che uno strato spesso una sola volta al giorno.

## Slide 12: Creme per la protezione e la cura della pelle
Industria del metallo
Effetto protettivo e rigenerante della crema sulla pelle delle mani
Notes: Applicare di regola uno strato sottile di crema dopo aver lavato le mani. È necessario applicare la crema per le mani come protezione e/o cura della pelle almeno sei volte al giorno:
il mattino a casa, prima di andare a lavorare;
durante la pausa del mattino;
a mezzogiorno;
a metà pomeriggio;
al termine della giornata di lavoro;
la sera al momento di coricarsi. Una crema più grassa rispetto a quella applicata durante il giorno facilita la rigenerazione della pelle durante la notte.
Una crema protettiva specifica per le mani aumenta la resistenza naturale della pelle. L’applicazione regolare di una crema protettiva può rigenerare la pelle irritata, restituendole sostanze grasse e idratandola.

## Slide 13: Applicare la crema protettiva per la pelle
Non dimenticare di applicare la crema su questi tre punti importanti
i polsi
1
le punte delle dita e il contorno delle unghie
2
la cavità tra le dita
3
Industria del metallo
Notes: Non dimenticare di applicare la crema su questi tre punti importanti:
le punte delle dita e il contorno delle unghie
la cavità tra le dita
i polsi
Il contorno delle unghie, la cavità tra le dita e i polsi necessitano di un trattamento attento. Esistono creme protettive non grasse e piacevoli da applicare che si spalmano bene. Non tutti hanno necessariamente bisogno di utilizzare intensamente le creme protettrici. In inverno la pelle è generalmente più secca e necessita di essere curata più intensamente.

## Slide 14: In caso di problemi alla pelle
Industria del metallo
Notes: L’eczema causato dai fluidi da taglio si presenta inizialmente con rossori, pelle secca e ruvida, solitamente sul dorso della mano e nelle cavità tra le dita. Seguono screpolature, una sensazione di bruciore e prurito. Cosa fare in caso di eczema causato dai fluidi da taglio?
Stadio iniziale, leggero o moderato:
  indossare i guanti ogni qualvolta è possibile;
  applicare frequentemente una crema per la protezione e cura della pelle.
Se, malgrado le prime misure adottate, la situazione si aggrava estendendosi sulle mani:
  consultare un medico generico o un dermatologo;
  notificare il caso all’assicurazione contro gli infortuni: https://www.suva.ch/it-ch/infortunio/infortunio/notifica-di-infortunio

## Slide 15
Maggiori informazioni su
www.suva.ch/protezione-pelle
Industria del metallo
suva.ch/13102.i