## Slide 1: Sicher arbeiten mit Leitern und Tritten
Instruktion der Mitarbeitenden in Betrieben

## Slide 2: Verwenden dieser Präsentation
Zielgruppen
Sicherheitsbeauftragte (SiBe), Unternehmensinhaber/-innen und Führungskräfte
Einsatz
Erstinstruktion der Mitarbeitenden und zum regelmässigen Wiederholen
Inhalt
Tritte und Leitern, Instruktionshilfe
Anpassungen
Der Inhalt dieser Präsentation ist mit dem Merkblatt www.suva.ch/44026.d und der Checkliste www.suva.ch/67028.d abgestimmt.
Wenn Sie die Präsentation aufgrund Ihrer betrieblichen Voraussetzungen anpassen, sind Sie für den fachlichen Inhalt verantwortlich.

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Unfallgeschehen
Rechtliche Aspekte und anerkannte Regeln
Einsatz von Leitern und Tritten
Lebenswichtige Regeln und Antworten auf häufige Fragen

## Slide 4
Unfallgeschehen

## Slide 5: Unfälle mit Leitern
Jedes Jahr ereignen sich in der Schweiz 9000 Unfälle mit Leitern.
6000 davon sind Berufsunfälle und 3000 Freizeitunfälle.
100 Mitarbeitende sind infolge des Berufsunfalls invalid.
Durchschnittlich sterben 4 Mitarbeitende infolge des Berufsunfalls.
Quelle: Sammelstelle für die Statistik der Unfallversicherung UVG (SSUV)

## Slide 6: Unfälle mit Leitern
Ein Berufsunfall mit Leitern verursacht Kosten von rund CHF 22 000.
Zahlen gelten für Suva-versicherte Betriebe
Quelle: Suva, VTS

## Slide 7: Unfallgeschehen mit Leitern
Unfallhergang bei Arbeitsunfällen mit Leitern
In über 90 % der Betriebe in der Schweiz werden regelmässig Leitern genutzt.
Aus der Erfassung der Unfallhergänge lassen sich folgende zwei Schwerpunkte im Unfallgeschehen ableiten:
Chart: 
| Suva Orange 100% | Suva Orange 50% | Suva Blau 100% | Suva Blau 50%
Sales | 60 | 0 | 40 | 0
 Herunterfallen, Abstürzen von Personen
 Ausgleiten, Abgleiten, Abrutschen von Personen
Grundlage: Suva, VTS, DWH, Fact Sheets

## Slide 8
Rechtliche Aspekte und anerkannte Regeln

## Slide 9: Bauarbeitenverordnung, BauAV 2022
Bauarbeitenverordnung (BauAV), Art. 21:
1 Von tragbaren Leitern aus dürfen Arbeiten nur ausgeführt werden, wenn kein anderes Arbeitsmittel in Bezug auf die Sicherheit besser geeignet ist.
2 Ab einer Absturzhöhe von mehr als 2 m dürfen Arbeiten von tragbaren Leitern aus nur von kurzer Dauer sein und es sind Absturzsicherungsmassnahmen zu treffen.

## Slide 10: Merkblatt + Checkliste
  Merkblatt:
  www.suva.ch/44026.d
  Checkliste:
  www.suva.ch/67028.d
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
10
Notes: Notizen

## Slide 11
Einsatz von Leitern und Tritten

## Slide 12: Alternative Arbeitsmittel
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
12
Teleskopwerkzeuge
Bautreppe
Gerüsttreppenturm

## Slide 13: Sichere Arbeitsmittel
Sichere Arbeitsmittel
in Abhängigkeit der Einsatzhöhe:
Tritt mit und ohne Haltevorrichtung
leichte Plattformleiter
mobile Podestleiter mit starrer Durchgangssperre (keine Ketten o. ä.)
13105.d – 02.25
13
Leitern und Tritte
Notes: Notizen

## Slide 14: Tritte
Tritte müssen die Norm EN 14183 erfüllen:
Die oberste Steh- oder Sitzfläche liegt auf einer maximalen Höhe von 1 m.
Ihre Fläche beträgt mindestens 200 mm × 300 mm.
Ab einer Höhe von 750 mm muss am Tritt eine Haltevorrichtung angebracht sein, wenn die Steh- oder Sitzfläche kleiner als 240 mm × 400 mm ist.
Die Stufen haben eine Tiefe von mindestens 80 mm.
Leitern und Tritte

## Slide 15
Achtung: Kleine Leitern nach EN 131 sind keine Tritte nach EN 14183.
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
15
Tritte
Notes: Notizen

## Slide 16
SN EN 131-1, -2 erfüllt
Plattform mind. 360 mm × 360 mm, Höhe ≤ 2,0 m
Stufentiefe 80 mm
Gewicht < 15 kg (Empfehlung)
dreiseitige Umwehrung aus Handläufen und Verbindungs- teilen, welche die Plattform um ca. 1 m überragt
zwei starre/klappbare Handläufe, an beiden Holmen befestigt und spätestens ab der fünften Stufe beginnend
zugfeste Spreizsicherung mit Arretierung der Plattform in Gebrauchsstellung
Leichte Plattformleiter
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
16

## Slide 17: Mobile Podestleiter
SN EN 131-7 erfüllt
im Zugangsbereich eine zweiteilige, starre Durchgangssperre (keine Kette)
umlaufendes Schutzgeländer beim Podest mindestens 1 m hoch
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
17

## Slide 18
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
18
Stufen statt Sprossen
  Setzen Sie, gemäss aktuellem Stand der Technik, Leitern mit Stufen, statt mit Sprossen ein.
  Leitern mit Stufen sind deutlich sicherer.
  Bevorzugen Sie beim Beschaffen neuer Leitern welche mit Stufen.
Notes: Notizen

## Slide 19
LWR und FAQ

## Slide 20
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
20
LWR Gewerbe und Industrie: Regel 2

## Slide 21
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
21
LWR Gebäudetechniker/-innen: Regel 7

## Slide 22
13105.d – 02.25
Leitern und Tritte
22
Antworten auf häufige Fragen
  Arbeiten auf Leitern bis 2 m Standhöhe sind erlaubt, wenn Alternativen nicht möglich sind.
  Arbeiten auf Leitern über 2 m Standhöhe, sind nur mit Absturzsicherungsmassnahmen erlaubt.
  Anlegeleitern mit Stufen sind als Zugangsmittel gestattet.
Notes: Notizen

## Slide 23
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie sichere Leitern verwenden.