| Dok. – Nr.: | SICHERHEITSREGELN Einrichten und Bedienen von Pressen für die Metallbearbeitung | Version: |
| --- | --- | --- |
| GEFAHREN |
|  | Quetschen der Finger oder Hände Wegfliegende Metallteile bei Werkzeugbruch Schnittverletzungen durch scharfkantige Teile Sturzgefahr bei mangelnder Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz Lärm |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Grundsatz: Pressen dürfen nur betrieben werden, wenn wirksame Schutzeinrichtungen verhindern, dass in den Gefahrenbereich des Werkzeugs oder anderer bewegter Teile gegriffen werden kann. Dieser Grundsatz gilt auch für Probehübe. |
|  | Pressen müssen von einer verantwortlichen Person eingerichtet werden, die dafür ausgebildet ist. Die Bedienpersonen müssen über die korrekte Funktion der Schutzeinrichtungen instruiert sein. Es dürfen nur Pressenwerkzeuge eingesetzt werden, die so gestaltet sind, dass wirksame Schutzeinrichtungen verwendet werden können. Pressen dürfen nur eingerichtet werden, wenn die Betriebsart „Einrichten" gewählt ist oder wenn z.B. bei Exzenterpressen mit Drehkeilkupplung der Pressenantrieb ausgeschaltet ist. Nach jedem Einrichten und nach jeder Störungsbehebung hat der Einrichter die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Der Schlüssel des Betriebsartenwahlschalters ist vom Einrichter abzuziehen. An Pressen dürfen niemals mehrere Personen arbeiten, wenn nicht für jede Person ein gleichwertiger Schutz vorhanden ist (z.B. mehrere kombinierte Zweihandschaltungen). Bei der Arbeit sind Gehörschutz, Schutzschuhe und soweit möglich Schutzhandschuhe zu tragen. Es ist für Ordnung und Sauberkeit an den Pressen, in der Arbeitsumgebung und den angrenzenden Verkehrswegen zu sorgen. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Alle Störungen, Veränderungen, ungewohnte Geräusche oder Leckagen sind unverzüglich dem Einrichter oder dem Vorgesetzten zu melden. Störungen dürfen nur beseitigt werden, wenn die Presse zuvor in einen sicheren Zustand versetzt wurde. |
| INSTANDHALTUNG |
| Pressen und ihre Schutzeinrichtungen müssen mindestens einmal jährlich durch eine Fachperson auf ihre Funktionssicherheit geprüft werden. Die Überprüfung ist zu dokumentieren. |

# Text boxes

www.suva.ch/pressen